ЛИСТ СТАЛЬНОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ (DIN 50049 3.1 B)

Толщина листа S, мм Раскрой листа AхB, мм х мм Вес 1 м2 листа, кг Толщина листа S, мм Раскрой листа AхB, мм х мм Вес 1 м2 листа, кг 0,5 1000x2000 8 0,8 1000x2000 13 1250x3000 24 1500x3000 29 1 1000x2000 16 1250x2500 25 1250x3000 30 1500x3000 36 1,3 1000x2000 20 1250x2500 31 1250x3000 38 1500x3000 45 1,5 1000x2000 24 1250x2500 38 1250x3000 45 1500x3000 54 2 1000x2000 32 1250x2500 50 1250x3000 60 1500x3000 72 2000x4000 128 2000x6000 192 2,5 1000x2000 40 1500x3000 90 3 1000x2000 48 1250x3000 90 1500x3000 108 2000x4000 192 1500x6000 288 4 1000x2000 64 1500x3000 144 1500x6000 288 2000x6000 384 5 1500x3000 180 1500x6000 360 6 1500x3000 216 1500x6000 432 2000x6000 576 8 1500x3000 288 1500x6000 576 2000x6000 768 10 1500x3000 360 2000x6000 960 12 1500x3000 432 2000x6000 1 152 15 1500x3000 540 1500x6000 1 080 2000x6000 1 440 20 1500x3000 720 1500x6000 1 440 2000x6000 1 920 25 1500x3000 900 1500x6000 1 800 2000x6000 2 400 30 1500x3000 1 080 1500x6000 2 160 2000x6000 2 880 35 1500x3000 1 260 1500x6000 2 520 2000x6000 3 360 40 1500x3000 1 440 1500x6000 2 880 2000x6000 3 840 45 1500x3000 1 620 50 1500x3000 1 800 1500x6000 3 600 2000x6000 4 800 60 1500x3000 2 160 2000x6000 5 760 70 2000x5000 5 600

Примечание: Вес листа рассчитан исходя из плотности стали 8 г/см3